Tabela com dados para proteção de saída de água.

| Destinado à | B | a |
| --- | --- | --- |
| Saída de Bueiro D=0,60 m | 1,00 | 0,30 |
| Caixa Retenção Embutida | 0,50 | 0,25 |

| Medidas ( metros) |
| --- |
|  | a | b | c | d |
| Sarjeta Tipo A | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,08 |

Comprimento: O comprimento da Lombada é composto pelos segmentos “b” que representa a rampa de Montante e “B” a de Juzante. Seus valores variam em função da declividade da rampa da estrada em conformidade com a Tabela adiante:

| Declividade Rampa (i) % | Comprimento da Lombada |
| --- | --- |
|  | A Montante | A Juzante | Total |
|  | b | B | b + B |
| 1 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
| 2 | 6,00 | 6,30 | 12,30 |
| 3 | 6,00 | 6,60 | 12,60 |
| 4 | 6,00 | 6,90 | 12,90 |
| 5 | 6,00 | 7,20 | 13,20 |
| 6 | 6,00 | 7,50 | 13,50 |
| 7 | 5,70 | 7,80 | 13,50 |
| 8 | 5,40 | 8,10 | 13,50 |
| 9 | 5,10 | 8,40 | 13,50 |
| 10 | 4,80 | 8,70 | 13,50 |
| 11 | 4,50 | 9,00 | 13,50 |
| 12 | 4,30 | 9,30 | 13,50 |

REVESTIMENTO ESTABILIZADO  DESENHO TIPO SR DT-06

# Text boxes

DESENHO-TIPO SD DT-02A

BRACHIARIA

PROTEÇÃO DAS SAÍDAS DÁGUA

## DESENHO-TIPO SD DT-06

## RECONFORMAÇÃO SIMPLES DE TALUDES DE CORTE ATRAVÉS DE MOTONIVELADORA              DESENHO TIPO MP DT-07A

## DESENHO TIPO MP DT-07A

CAIXA DE RETENÇÃO EMBUTIDA

## DESENHO-TIPO SD-DT15A

PASSAGEM MOLHADA DE PEDRA

## DESENHO-TIPO SD-DT16A

BIGODES

# DESENHO-TIPO SD DT -01

ARMADURA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO – BSTC, BDTC, BTTC ( 0,60M

DESENHO TIPO SD DT-13 A

# CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS

## BSTC ( 0,40; 0,60 m

### DESENHO TIPO SD DT08 B

| Tabela de Dimensões das caixas Coletoras |
| --- |
| ( BSTC (m) | LARGURAS | ALTURAS | Volume Escavação (m3) |
|  | Interna | Externa | Interna | Externa |  |
|  | L1 | L2 | L1 | L2 | (m) | (m) |  |
| 40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 0,90 | 1,10 | 1,80 |
| 60 | 0,80 | 1,06 | 1,20 | 1,46 | 1,15 | 1,30 | 3,87 |

TIPO B

TIPO A

ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO TÉCNICA A e B

### DESENHO-TIPO MP DT-09A

DESVIADORES DE FLUXO / LOMBADA

DESENHO TIPO SD – DT 18

# DISSIPADORES DE ENERGIA

# DESENHO TIPO SD DT 04

## PREPARO DOS TALUDES DE CORTE PARA SEMEADURA MANUAL DE BRACHIÁRIA

# DESENHO-TIPO PV DT-05

## RECONFORMAÇÃO SIMPLES DE TALUDES DE CORTE ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRA            DESENHO TIPO MP DT-07B

## DESENHO TIPO MP DT-07B

CAIXA DE RETENÇÃO (RAIO= 10 METROS)

DESENHO – TIPO SD DT 15

Em ambas fotografias, temos uma motoniveladora executando as operações de taludamento.